## Slide 1: Qualitätsmanagement im Gesundheitshandwerk
ISO 9001 oder ISO 13485 oder was?

## Slide 2: Gesundheitshandwerker
Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Zahntechniker, Orthopädietechniker und Orthopädieschuhmacher unterliegen den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.
Im Wesentlichen sind die Anforderungen des Anhang I „Grundlegende Anforderungen“ und des Anhang VIII der Richtlinie „Erklärung zu Produkten für besondere Zwecke“ zu befolgen. Wesentlich ist die Freigabe der Produkte durch den verantwortlichen Meister oder dessen Vertreter.

## Slide 3: Versorgungsdichte
Quelle: Handwerkszählung [Statistisches Bundesamt]
Quelle: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes [Statistisches Bundesamt] Gesundheitshandwerk, Versorgungsdichte mit Einrichtungen (1994) [Gesundheitsbericht für Deutschland, 1998]

## Slide 4: Umsatz

## Slide 5: Merkmale Zahntechnik
Kontakt zum Patienten
  Dentallabors haben keinen Kontakt zum Patienten; die Anpassung wird durch den Zahnarzt in seiner Praxis durchgeführt
Folgen aus fehlerhaften Produkten: Reklamationen beim Zahnarzt
  Schlechter Sitz der Prothese
  Falsche Farbe
  Qualität des Materials (zu weich/spröde..)
  Befestigung mangelhaft

## Slide 6: Merkmale Augenoptiker
Kontakt zum Patienten
  Überwiegend modische Beratung
  Ausstattung des Ladenlokals: ansprechend
  Personal: fachlich und psychologisch kompetent
Folgen aus fehlerhaften Produkten: Reklamationen beim Augenoptiker
  Schlechter Sitz der Brille
  Sehleistung nicht wie erwartet
  Service (z.B. Wartezeit)

## Slide 7: Merkmale Hörgerätetechnik
Kontakt zum Patienten
  Der Kontakt zum Patienten ist wesentlich, Details der Anpassung erfordert Auseinandersetzung mit den Vorlieben und Wahrnehmungen des Patienten und seiner Anatomie
  Besondere räumliche und technische Ausstattung der Ladenlokale
  Aufklärung
Folgen aus fehlerhaften Produkten: Reklamationen beim Techniker
  Schlechter Sitz des Gerätes
  Qualität des Materials: Hautreaktion
  Leistung entspricht nicht den Erwartungen

## Slide 8: Merkmale Qrthopädieschuhtechnik
Kontakt zum Patienten
  Intimer Kontakt zum Patienten
  Vermessung und Anpassung komplex
  Hygieneanforderungen sind zu definieren
Folgen aus fehlerhaften Produkten: Reklamation beim Schuhtechniker
  Schlechter Sitz der orthopädischen Schuhe /Zurichtungen:
    Hautreaktionen
    Fehlbelastung, Verletzungen, Nekrosen
  Qualität des Materials/der Ausführung

## Slide 9: Merkmale Orthopädietechnik
Kontakt zum Patienten
  Intimer Kontakt zum Patienten
  Vermessung und Anpassung komplex
  Hygieneanforderungen sind zu definieren
Folgen aus fehlerhaften Produkten: beim Techniker
  Schlechter Sitz der Prothese/Korsage
    Hautreaktionen
    Fehlbelastung und Verletzungen/Nekrosen
  Qualität des Materials/der Ausführung
  Befestigung mangelhaft: z.B. Sturzgefahr

## Slide 10: Grundlegende Anforderungen
Allgemeine Anforderungen: Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirksamkeit
Anforderungen an die Auslegung und die Konstruktion
  Chemische, physikalische und biologische Eigenschaften
  Infektion und mikrobielle Kontamination
  Eigenschaften im Hinblick auf die Konstruktion und die Umgebungsbedingungen
  Produkte mit Messfunktion
  Schutz vor Strahlung
  Anforderungen an Produkte mit externer oder interner Energiequelle
  Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller

## Slide 11: Chemische, physikalische und biologische Eigenschaften
Aufgabe der Beschaffung ist die gewünschte Qualität bereitzustellen:
  Je nach Dauer der Anwendung - i.d.R. Langzeitanwendung - muss die Kompatibilität und die Eignung sichergestellt sein, das gilt auch für die Reinigungsmittel und Hilfsmittel, die in der Fertigung verwendet werden.
  Befragung des Patienten über Allergien
  Aufrechterhaltung des Meldewesens: Benachrichtigung des Herstellers und des BfArM bei Auftreten einer unerwünschten Reaktion

## Slide 12: Infektion und mikrobielle Kontamination
Reinigung
  Behandlung zur Entfernung von Schmutz und Bearbeitungsresten: optische Kontrolle (reduziert auch die Keime)
Desinfektion
  Behandlung zur Entfernung von koloniebildungsfähigen Keimen (häufig in Kombination mit einen Reinigungsmittel)
  Achtung: RKI (Robert Koch Institut) Liste berücksichtigen und das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen.

## Slide 13: Infektion und mikrobielle Kontamination
Sterilisation
  Sterilisation ist per Definition ein Prozess der einen Overkill von > 106 Keimen/cm2 unter erschwerten Bedingungen
Alle drei Prozesse sind eigentlich zu validieren; es sei denn man folgt exakt den Anweisungen des Herstellers bei der Reinigung und Desinfektion
Sprechen Sie nie über Sterilisation, wenn Sie Desinfektion meinen.

## Slide 14: Bereitstellung von Information durch den Hersteller
Mündliche Information während der Anpassung
Anpassung der Information und Pflegeempfehlungen an den Bildungstand des Patienten: schriftlich oder/und bildlich
Warnungen: schriftlich oder/und bildlich
Adresse und Ansprechpartner

## Slide 16
Organigramm

## Slide 17: Darstellung der Prozesse: Text
Marktbeobachtung und Meldewesen
Dieses Verfahrensanwiesung regelt das Vorgehen zur Erfassung, Bewertung und Minimierung von Risiken in der Handhabung und Nutzung von unseren Produkten. Sowohl die von uns gefertigen orthopädischn Zurichtungen als auch das von uns in den Verkehr gebrachte Messinstrument Orthostad wird in der Anwendung beobachtet und bezüglich der Risiken bewertet. Alle Reklamationen werden hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf Anwender, Patienten und Nutzer.
Grundsätzliches
Die Kommunikation mit der Behörde sollte gesucht werden, wenn es nicht ganz sicher ist, ob es sich um ein meldepflichtiges Vorkommnis handelt.
Definition
"Vorkommnis" eine Funktionsstörung, ein Ausfall oder eine Änderung der Merkmale oder der Leistung oder eine Unsachgemäßheit der Kennzeichnung oder der Gebrauchsanweisung eines Medizinprodukts, die unmittelbar oder mittelbar zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, eines Anwenders oder einer anderen Person geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte.
"Korrektive Maßnahme" eine Maßnahme zur Beseitigung, Verringerung oder Verhinderung des erneuten Auftretens eines von einem Medizinprodukt ausgehenden Risikos,
"Rückruf" eine korrektive Maßnahme, mit der die Rücksendung, der Austausch, die Um- oder Nachrüstung, die Aussonderung oder Vernichtung eines Medizinprodukts veranlasst wird,
"Maßnahmenempfehlung" eine Mitteilung des Verantwortlichen nach § 5 des Medizinproduktegesetzes, mit der eine korrektive Maßnahme veranlasst wird.

## Slide 18: Darstellung von Prozessen

## Slide 19: Prozesse
Validierung: kleben, desinfizieren…
Verifizierung: prüfen und messen, optisch kontrollieren…
Evaluieren: z.B. Marketing: vergleichen zwischen dem Zustand vor einer Maßnahme und nach einer Maßnahme
Korrigieren: Fehler und Mängel beheben: normative/gesetzliche Forderungen
Vorbeugen: Marktbeobachtung, aus Fehlern anderer lernen
Intern Auditieren: die eigenen Leistungen auf den Prüfstand stellen, bewerten und die Konsequenzen ziehen…

## Slide 20
……. das wäre dann Qualitätsmanagement.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Gudrun Hüneke, Oldenburg